Инструкция по монтажу полой доски д/настила с пазом.

Свободное крепление досок

В виду высокого содержания дерева, в зависимости от климатических условий, возможно небольшое удлинение досок. Поэтому необходимо использовать только прилагаемые монтажные клеммы. Максимальное расширение террасной доски составляет до 6 мм/погонный метр по длине либо ширине (ширине покрытия). C учетом этого, следует предусматривать соответствующие компенсационные зазоры у всех неподвижных ограничителей (например, у стен зданий, колодцев, садовых оград, бордюров, опор, водосточных труб и т. д.), так как в противном случае возможны напряжения, способные привести к короблению или вспучиванию покрытия.

Вентиляция

Весь настил должен хорошо вентилироваться. Для обеспечения беспрепятственной циркуляции воздуха пустоты между элементами опорной конструкции под покрытием не должны чем-либо заполняться. Необходимо соблюдать заданные зазоры к грунту, доска-грунт минимум 4см.

При укладке террасных настилов на уровне земли желательно предусматривать разграничивающий каменный бордюр и т.п.

Обязательно следует избегать непосредственного стыка настила с газоном либо грунтом. Для достаточной вентиляции требуется наличие открытой щели по периметру шириной не менее 20 мм.

Интервалы для укладки

Интервал X для укладки опорных лаг соответствует интервалу

крепления террасной доски и составляет: 400-450 мм (размер по осям)

При диагональной укладке террасной доски интервал X для опорных лаг должен уменьшаться: при укладке под углом 45° X = 300 мм

Интервал Y между опорами для лаг (размер в свету между точками опоры) составляет: 500мм).

При высоких нагрузках, например, на настилы под навесами для автомобилей, интервал для укладки лаг X и интервал между опорами Y должны уменьшаться наполовину.

Укладка опорной конструкции

Опорные лаги должны иметь точечную опору. Их непосредственная укладка на грунт, гравийную постель, бетонное основание и т.п. не рекомендуется. Следует обращать внимание на наличие необходимого уклона не менее 1-1.5% в продольном направлении подлежащих укладке террасной доски.

Стыки лаг следует выполнять с зазором не менее 20 мм.

Важно!

Вследствие различных атмосферных воздействий (например, сильных кратковременных колебаний температур, различных воздействий влаги и тепла в частично крытых либо затененных местах, отсутствующей циркуляции воздуха под настилом и т.д.) возможно вспучивание (поперечное коробление) террасной доски  в торцовой зоне.

Поэтому крайние опорные лаги необходимо фиксировать на основании, не ограничивая при этом пространство для расширения террасной доски. Вид фиксации зависит от строения имеющейся опорной конструкции.

Под крайними опорными лагами подразумеваются лаги, расположенные по обеим сторонам у самых торцов террасной доски в каждом настиле (в том числе, в частях настила).

Если опорные лаги расположены перпендикулярно направлению стока воды, то при их установке необходимо оставлять просветы, которые должны располагаться ступеньками, чтобы облегчить водосток.

Фиксация крайних опорных лаг

- На опорах в виде бетонных плит.

Крайние опорные лаги фиксируются в каждой точке опоры на бетонных плитах с помощью дюбелей и шурупов из нержавеющей стали с потайной головкой. При этом лагу следует просверлить в центре и утопить головку шурупа.

- На бетонном основании

Крайние опорные лаги фиксируются в каждой точке опоры с помощью крепежной скобы, которая, в зависимости от высоты опорной конструкции, снабжается соответствующими подкладками.

Крепежная скоба должна располагаться таким образом, чтобы после монтажа террасной доски, крайние опорные лаги могли беспрепятственно смещаться наружу.

Компенсационные зазоры

У всех неподвижных ограничителей (например, у стен зданий, колодцев, садовых оград, бордюров, опор, водосточных труб и т. д.) следует предусматривать компенсационные зазоры. Ширина компенсационных зазоров со всех сторон должна составлять не менее 20 мм. При расчете необходимой ширины зазора у торцевой части доски следует учитывать максимальной расширение 6 мм/пог.м в зависимости от длины доски:

| Длина доски | Расстояние между устойчивыми конструкциями |
| --- | --- |
| 3,0м | 2,0см |
| 4,0м | 2,5см |
| 5,0м | 3,0см |
| 6,0м | 3,6см |

Террасные настилы общей длиной (в продольном направлении настила) более 6м должен разделяться на участки настилов с длиной не более 4м и с общими разделительными швами.

Для всех неподвижных ограничителей должны создаваться зазоры у края (мин. 20 мм). При необходимости использования уменьшенных разделительных швов необходимо увеличить количество разделительных швов или выбрать укороченные длины доски. Размер разделительного шва рассчитывается дополнительно.

Продольные стыки террасной доски

Место стыка должно находиться на уложенной опорной лаге, а оба конца террасной доски должны крепиться к лаге монтажной клеммой. При укладке 2-х опорных лаг, лаги в месте стыка террасных досок должны быть плотно сведены и свинчены друг с другом.

Ширина разделительного шва должна составлять мин. 7-8 мм.

Выступания террасной доски

Боковое выступание террасной доски составляет макс. 100 мм

Монтажные клеммы могут быть установлены в четыре простые шага:

|  | Вставьте в боковой паз террасной доски монтажную клемму в месте крепления к монтажной лаге. Вставьте саморез в отверстие каждой монтажной клеммы и притяните ее к монтажной лаге до неподвижного состояния доски (во избежание разрушения монтажной клеммы не перетягивайте саморез). |
| --- | --- |
|  | Вставьте следующую террасную доску боковым пазом в свободный край монтажной клеммы. Для дальнейших действий по монтажу прижмите доску по всей ее длине. Повторите эти процедуры до завершения монтажа террасной доски. |

Монтажные клеммы.			               Фрагмент монтажа террасной доски.